Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach

PTAKI GM. NOWOGRÓD

OBSZAR „A” nr działek 20/7, 20/9

OBSZAR „B” nr działek 5/3, 5/9, 6/7, 6/8, 6/10, 4/1.

INWESTOR:

CARITAS BLIŹNIM

18-400 Łomża

ul. Rybaki 1

| autor | Podpis |
| --- | --- |
| Mgr inż. arch. Teresa Chwal Upr. nr. Łom.39/90 |  |

Łomża maj 2010r

Spis zawartości.

### I.  Opis techniczny

### II. Rysunki

rys.1. Projekt zagospodarowania terenu obszar A. 		Skala 	1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu obszar B. 		Skala 	1:500
3. projekt ogrodzenia 						skala 1:50, 1:25

4. basen-kserokopia karty katalogowej

Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Mapa geodezyjna w skali 1:500.

  - Wizja lokalna i badanie stanu zagospodarowania terenu.

- Cel opracowania.

Celem opracowania jest urządzenie terenu nad rzeką Pisą na potrzeby rekreacji, czynnego wypoczynku i sportu.

- Opis stanu istniejącego.

  - Obszar „A”

Półwysep nad Pisą (działki 20/7, 20/9).

  - Obszar „B”

Domki letniskowe z otoczeniem (działki 5/3 i 5/9, 6/7, 6/8, 6/10).

- Opis rozwiązań projektowych.

  - Obszar „A”

Projektuje się wykonanie następujących elementów:

- Ogrodzenie z siatki metalowej ocynkowanej, słupki metalowe, dwie furtki z kształtowników i płaskowników metalowych, brama metalowa przesuwna z kształtowników i płaskowników metalowych.

- Ścieżki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej.

- Zieleń urządzona: kwietniki, trawniki, i krzewy ozdobne wpisujące się w krajobraz lasu.

- Basen kąpielowy, kontenerowy, tymczasowy na okres 120 dni, o wymiarze  lustra wody 6,60x12,70 i głębokości 1,2m, z podestem drewnianym, nietrwale połączony z gruntem.

  - Obszar „B”.

Projektuje się wykonanie następujących elementów:

- Ogrodzenie z siatki metalowej ocynkowanej, słupki metalowe, dwie furtki z kształtowników i płaskowników metalowych, brama metalowa przesuwna z kształtowników i płaskowników metalowych, brama rozwierana z siatki w ramie z kątownika. Od ulicy  projektuje się wykonanie ogrodzenia na fundamencie betonowym wg rys. 2. Ogrodzenie z pozostałych stron należy wykonać bez fundamentu w polach międzyprzęsłowych.

- Ścieżki o nawierzchni żwirowej.

- Parking na 9 stanowisk o nawierzchni z kostki betonowej.

- Wiata-altana rekreacyjna o wymiarach 6x12m wg odrębnego opracowania.

- Placyki przed domkami z kostki brukowej betonowej, oddzielone od głównego układu komunikacyjnego kwietnikiem z nasadzeniami roślinami bylinowymi i niskimi krzewami ozdobnymi.

Mgr inż. arch. Teresa Chwal.

Upr. Nr Łom. 39/90