Projekt budowlany wiaty- altany wypoczynkowej

Ośrodka „Caritas Bliźnim” w Ptakach

PTAKI GM. NOWOGRÓD

OBSZAR „B” nr działki 5/9.

INWESTOR:

CARITAS BLIŹNIM

18-400 Łomża

ul. Rybaki 1

| autor | Podpis |
| --- | --- |
| Mgr inż. arch. Teresa Chwal Upr. nr. Łom.39/90 |  |

Łomża maj 2010r

Spis zawartości.

### I. Projekt zagospodarowania terenu

- Opis techniczny

rys.1. Projekt zagospodarowania terenu. skala 				1:500

### II. projekt architektoniczno budowlany

Część opisowa

- Opis techniczny. (7stron)

Część rysunkowa:

2. rzut parteru. 					skala 	1:50
3. rzut więźby dachowej 					1:50

4. rzut dachu		 					1:50

5. przekrój A-A	 					1:50

6. elewacja północno-wschodnia				1:50

7. elewacja północno-zachodnia				1:50

8. elewacja południowo-wschodnia			1:50

9. elewacja południowo-zachodnia			1:50

1k. Konstrukcja fundamentów				1:50

III. Dokumenty formalno – prawne

1-3z. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4z. Kserokopia uprawnień T. Chwal.

5z. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów.

6z. Oświadczenie projektanta(T. Chwal)

7z. Informacja BIOZ.

I. Projekt zagospodarowania terenu.

Opis techniczny

1. Dane ogólne:

  - Nazwa opracowania:

Projekt budowlany wiaty- altany wypoczynkowej Ośrodka „Caritas Bliźnim” w Ptakach.

Adres: Ptaki gm. Nowogród nr działki 5/9.

1.2.   Inwestor:

Caritas Bliźnim

18-400 Łomża ul Rybaki 1.

1.3. Jednostka projektowa:

Pracownia Architektury „Forma” Teresa Chwal.

Łomża ul. W. Witosa 8.

1.4. Podstawa opracowania:

- 	Mapa geodezyjna w skali 1:500.

- Decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.

- Wizja lokalna i badanie stanu zagospodarowania terenu.

- Położenie i ogólna charakterystyka terenu.

- Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Ptaki gmina Nowogród, na lewym brzegu rzeki Pisy.

- Otoczenie terenu objętego opracowaniem stanowią:

Od strony północnej droga dojazdowa,  od zachodu -rzeka Pisa, od strony południowej– teren zalesiony, od wschodu pozostałe działki Ośrodka Caritas Bliźnim z domkami drewnianymi do letniego wypoczynku dzieci.

- Zainwestowanie terenu:

Teren projektowanej inwestycji jest niezabudowany. Działka nr 5/9 na której zlokalizowano wiatę jest częścią obszaru „B” Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach nad rzeką Pisą. Na działce są wykonane ścieżki spacerowe i miejsce na ognisko. Jest przygotowany teren pod plac zabaw dla dzieci.

- Teren stanowi własność Caritas Bliźnim.

- Cel opracowania.

Celem opracowania jest urządzenie terenu nad rzeką Pisą na potrzeby rekreacji, czynnego wypoczynku i sportu.

- Opis budynku.

Jest to wiata drewniana o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 614 x 1214cm, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 30o krytym blachą fałdowaną.

- Rozwiązanie techniczne przyłączy:

- Budynek nie jest wyposażony w przyłącza infrastruktury .

- Teren na którym znajduje się projektowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie innych ustaleń prawnych.

- Teren na którym znajduje się projektowany budynek znajduje się poza strefą eksploatacji górniczej.

- Projektowany budynek nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko. Nie spowoduje zanieczyszczenia gruntu wód i powietrza.

- Bilans terenu

- powierzchnia działki	5500m2	-100%

- pow. zabudowy projektowana:	77m2	- 1,4%

- pow. ścieżek i placów utwardzonych 	290m2	-5,3%

- pow. zieleni 	5133m2 	-93,3%

Mgr inż. arch. Teresa Chwal.

Upr. Nr Łom. 39/90

Projekt architektoniczno-budowlany

Opis techniczny

- Opis budynku: Wiata ma w rzucie ma formę prostokąta o wymiarach 614x1214cm. Jest to budynek o konstrukcji drewnianej, na fundamencie żelbetowym, kryty dachem dwuspadowym.

2.  Zestawienie powierzchni i kubatury.

- powierzchnia zabudowy 			77m2

- kubatura			232m3

3. Rozwiązania techniczno-budowlane.

3.1. Fundamenty

- Stopy fundamentowe. W celu zbadania podłoża gruntowego wykonano 4 otwory głębokości 1,8m. Stwierdzono zaleganie do głębokości 0,2-0,3m humusu. Niżej stwierdzono grunt: piaski drobne średniozageszczone. Grunt nadaje się do posadowienia budynku.

Ławy wykonać jako żelbetowe wg rys. 1k. zbrojone stalą AIII 412, strzemiona 6 A0 co 25cm. W każdej stopie osadzić 4szt bednarki stalowe ocynkowane 40x5mm do mocowania słupów drewnianych.

3.2. Konstrukcja drewniana: słupy, belki oczepowe, ścianki usztywniające i wiązary dachowe są dostarczane na plac budowy jako produkt gotowy razem ze złączami.

|  | ELEMENT | ILOŚĆ (szt.) |
| --- | --- | --- |
| G1a | Wiązar drewniany | 12 |
| G1b | Wiązar drewniany | 1 |
| SŁ1 | Słup 140x140x2360mm | 4 |
| SŁ2 | Słup 140x140x2360mm | 4 |
| SŁ3 | Słup 140x140x2360mm | 2 |
| SŁ4 | Słup 140x140x2360mm | 2 |
| SŁ5 | Słup 140x140x2360mm | 2 |
| Sz1 | Ściana 140x2500x5860 | 1 |
| Sz2 | Ściana 140x1200x2325 | 2 |
| Sz3 | Ściana 140x1200x2325 | 2 |
| Sz4 | Ściana 140x1200x2000 | 1 |
| Sz5 | Ściana 140x1200x2325 | 2 |
| Sz6 | Ściana 140x1200x2325 | 2 |
| Sz7 | Ściana 140x1200x1790 | 2 |
| B1 | Belka 140x140x12140 | 2 |
| B2 | Belka 140x140x6140 | 1 |
| Sw1 | Element usztywniający wiązarów skrajnych | 4 |

4. Wykończenie budynku.

4.1. Konstrukcja drewniana malowana na brązowo.

4.3. Dach kryty blachą fałdowaną w kolorze brązowym

4.4. Posadzki – kostka brukowa na podsypce piaskowej

5. Wyposażenie obiektu w instalacje.

Wiata nie będzie wyposażona w instalacje.

Mgr inż. arch. Teresa Chwal.

Upr. Nr Łom. 39/90